## Slide 1: Lecture 12 – MOSFET 场效应晶体管-part1
Chapter 5 from Microelectronic Circuits Text by Sedra and Smith
Oxford Publishing

## Slide 2: 课程纲要
8.1 场效应晶体管基础
8.1.1 场效应晶体管的结构、工作原理及其电路符号
8.1.2 场效应晶体管的电路特性（输出特性和转移特性）
8.1.3 中频等效电路模型
8.2 场效应晶体管放大电路的构成及其分析
8.2.1 直流偏置电路及其分析
8.2.2 三种接法放大电路的分析计算
8.2.3 多级放大电路的分析计算
2

## Slide 3: Introduction
Q: 一个 three-terminal device可能的工作方式?
  A: 受控源，如电压控制电流源，右图为一个典型的PMOS器件，“5V”和“VG”之间的电压控制流过“5V”和“VD”的电流
  电压控制电流源可用来设计电压电压放大器
3

## Slide 4: Introduction
Q: 两种主要的 three-terminal 半导体器件?
  metal-oxide-semiconductor field-effect transistor (MOSFET)
  bipolar junction transistor (BJT)
Q: 其中MOSFET是最为广泛使用的?
  尺寸小
  容易制造
  功耗低
note: MOSFET is more widely used in implementation of modern electronic devices 工业界，MOSFET是绝对主流
Q: Transistor（晶体管）的主要应用
  信号放大器
  逻辑电路
  Memory
Q: Transistor（晶体管）的核心工作原理
  电压控制的电流源
4

## Slide 5: Metal-Oxide-Semiconductor (MOS)
MOS 结构可看作一平板电容，上电极（Conductive Plate）带正电，二氧化硅为中间介质，下电极（p-Type Silicon）带负电
Q=CV，channel中的负电荷量（电子浓度、沟道电导率）受电压V1控制，C越大，控制能力越强，所以要求SiO2厚度小
施加V2后，沟道中电子定向移动形成电流，电流大小受电压V1控制  电压控制电流源
4-terminals
2-terminals
5

## Slide 6: 5.1. Device Structure and Operation器件结构与工作原理
Figure 5.1. shows general structure of the n-channel enhancement-type MOSFET N沟道增强型MOSFET
Figure 5.1: Physical structure of the enhancement-type NMOS transistor: (a) perspective view, (b) cross-section. Note that typically L = 0.03um to 1um, W = 0.1um to 100um, and the thickness of the oxide layer (tox) is in the range of 1 to 10nm.
源极
漏极
栅极
L的最小值是表征工艺的关键参数
对称结构, “源”和“漏”可以调换.
为了防止PN结正偏，B往往是系统中的最低电位，所以一般情况下可以将其忽略三端器件（S，D，G）
6
Notes: Enhancement mode vs. Depletion Mode devices differ in their Gate voltage characteristics.

## Slide 7: 近几年的 N沟道增强型MOSFET 结构
栅极采用多晶硅（polysilicon）, 绝缘层采用SiO2（也称为栅氧）.
p-衬底一般处于最低电位，所以衬底和S、D分别构成两个反向偏置的pn结
D的电位高于S的电位，电子从S流向D（电流从D流向S）
7

## Slide 8: 5.1.2. Operation with Zero Gate Voltage
With zero voltage applied to gate, two back-to-back diodes exist in series between drain and source.
“They” prevent current conduction from drain to source when a voltage vDS is applied.
  yielding very high resistance (1012ohms)
Figure 5.1: Physical structure…
VG = 0 时，S和D之间不导通
8

## Slide 9: Channel (沟道) 的形成
当VGS（VG - VS）从零开始增加时，首先，衬底的空穴被栅极的正电荷排斥，留下带负电的固定负离子，形成耗尽区；
然后，当VGS继续增加时，电子被吸引到栅极和衬底的交界面，形成“反型层（沟道）”（使靠近栅极附近的极薄的一个衬底区域反型，pn，形成n沟道，连通n型的源极和n型的漏极）；存在一个阈值，当VGS大于该阈值时，沟道形成；该阈值称为阈值电压VTH（Vt），超出阈值电压部分的VGS称为有效电压（或overdrive voltage）
9

## Slide 10: Channel (沟道) 的形成
沟道中的电荷量
10

## Slide 11
11

## Slide 12: 压控电阻 （Voltage-Dependent Resistor）
反型沟道可以看作一个电阻；
VGS 越大  沟道内电荷（电子）越多  沟道电阻越小
沟道内的电荷密度取决于栅极电压，所以该电阻是一压控电阻；
12

## Slide 13: 压控衰减器 （Voltage-Controlled Attenuator）
当栅极电压降低时，沟道电阻增加，导致Vout减小；
应用：当手机靠近基站时，接收到的信号强度显著增加，这时使用压控衰减器可以适当减小信号强度，以避免接收机饱和；
13

## Slide 14: 5.1.3. Creating a Channel for Current Flow
threshold voltage (Vt) – is the minimum value of vGS required to form a conducting channel between drain and source阈值电压
  typically between 0.3 and 0.6Vdc
field-effect – when positive vGS is applied, an electric field develops between the gate electrode and induced n-channel – the conductivity of this channel is affected by the strength of field
  SiO2 layer acts as dielectric
effective / overdrive voltage – is the difference between vGS applied and Vt.有效电压
oxide capacitance (Cox) – is the capacitance of the parallel plate capacitor per unit gate area (F/m2)
Vtn is used for n-type MOSFET, Vtp is used for p-channel
电压VGS产生电场，该电场影响沟道的电导率，故称为“场效应”
只有超过Vt部分的VGS才是有效的
压控电阻的定量分析
为了和 VT（26 mV）区分，有时也将阈值电压写成 VTH
14

## Slide 15: 5.1.3. Creating a Channel for Current Flow
Q: What is main requirement for n-channel to form?
  A: The voltage across the “oxide” layer must exceed Vt.
  形成沟道的条件：栅极G与沟道的电压差 > Vt
For example, when vDS = 0…
  the voltage at every point along channel is zero
  the voltage across the oxide layer is uniform and equal to vGS
  若vDS = 0，则沟道内每一点的电压都相等=VS=0
Q: How can one express the magnitude of electron charge contained in the channel?
  A: See below… 沟道内电荷量计算
  当VOV=0时，沟道刚刚要形成，此时Q=0；当VOV>0时，↓
Q: What is effect of vOV on n-channel?
  A: As vOV grows, so does the electron density in the n-channel. Conductivity increases. vOV 增加沟道中的电荷增加导电性增加
目的：求沟道电阻；
方法：加电压，求电流
15

## Slide 16: 电荷密度和电流（回顾）
电子从源到漏运动形成的电流，与沟道内电荷密度、电子运动的速度相关；
电流=每秒流过的电荷=单位长度的电荷×电子每秒运动的距离（长度）
16

## Slide 17: 5.1.4. Applying a Small vDS
Q: For small values of vDS, how does one calculate iDS (aka. iD)? A: Equation (5.7)…
Q: What is the origin of this equation?
  A: Current is defined in terms of charge per unit length of n-channel as well as electron drift velocity.
17
电流=每秒流过的电荷=单位长度的电荷×电子每秒运动的距离（长度）

## Slide 18: 5.1.4. Applying a Small vDS
Q: What is observed from equation (5.7)?
  A: For small values of vDS, the n-channel acts like a variable resistance whose value is controlled by vOV.
  当VDS较小时，沟道可看成一个压控电阻
当VGS>Vt（VOV>0），且VDS较小时，MOSFET等效为一个电阻，其值受有效电压VOV的控制
电阻的电导计算：
18
Notes: MOSFETs are voltage controlled resistors!

## Slide 19: 5.1.4. Applying a Small vDS
Q: What do we note from equation (5.7)?
  A: For small values of vDS, the n-channel acts like a variable resistance whose value is controlled by vOV.
Note that this is one VERY IMPORTANT equation in Chapter 5.
19

## Slide 20: 5.1.4. Applying a Small vDS
Q: What three factors is rDS dependent on?
  A: process transconductance parameter for NMOS (kn’=mnCox) – which is determined by the manufacturing process 工艺决定
  A: aspect ratio (W/L) – which is dependent on size requirements / allocations 设计师决定，Lmin代表工艺
  A: overdrive voltage (vOV) – which is applied by the user
  MOSFET transconductance parameter kn=kn’*W/L
Kn’ 和 kn 是两个常用参数，不要混淆
20

## Slide 21
1/rDS
Figure 5.4: The iD-vDS characteristics of the MOSFET in Figure 5.3. when the voltage applied between drain and source VDS is kept small.
high resistance, low vOV
low resistance, high vOV
kn is known as NMOS-FET transconductance parameter and is defined as mnCoxW/L
阶段性结论1：当VDS极小时，MOSFET等效为一个压控电阻，iD和VDS呈线性关系
21

## Slide 22: MOSFET 特性
MOSFET三端器件，有两个施加电压VGS、VDS，一个响应电流IDS，因此，表征MOSFET “电压电流约束关系”的方法有
  (b) 固定 VD 测量 ID vs. VG（转移特性）;
  (c) 固定 VG 测量 ID vs. VD（输出特性）;
(d) 显示了栅极电压对沟道电阻的影响；
MOSFET 的输入特性：无栅极电流，输入阻抗∞
22

## Slide 23: 沟道长度 L 和 栅氧厚度 tox 的影响
短的沟道长度和薄的栅氧厚度可以降低沟道电阻（为何？），从而导致漏极电流的增加
固定VGS、VDS，分析L和tox对沟道电导的影响
23

## Slide 24: 沟道宽度 W 的影响
沟道宽度增加  沟道电阻降低  漏极电流增加；但是，沟道宽度增加的同时，栅氧电容值也随之增加，这会限制电路的速度；
沟道宽度的增加可看作两个器件的并联；
24

## Slide 25: 5.1.5. Operation as vDS is Increased
接下来考虑情况2：VDS逐渐增大时…
沟道深度与VGX相关，0 < x < L
锥形沟道（图中没有画出W）内的电荷量：有效电压用平均值替代
均匀沟道（vDS=0）内的电荷量
不太严谨的分析，结论是对的
25

## Slide 26: 5.1.5. Operation as vDS is Increased
Q: What happens to iD when vDS increases beyond “small values”?
  A: The relationship between them ceases to be linear.
Q: How can this non-linearity be explained?
  step #1: Assume that vGS is held constant at value greater than Vt.
  step #2: Also assume that vDS is applied and appears as voltage drop across n-channel.
  step #3: Note that voltage decreases from vGS at the source end of channel to vGD at drain end, where…
    vGD = vGS – vDS
    vGD = Vt + vOV – vDS
接下来考虑情况2：VDS逐渐增大时…
当VDS逐渐增大时，沟道内的电位从S到D逐渐增加，因此，G与沟道的电位差从S端的VGS逐渐减小到D端的VGD
26

## Slide 27: 沟道内某一点的电荷密度
令 x 为沟道内源和漏之间的一点， V(x) 为该点的电势; 那么该点的电荷密度（单位长度内的电荷）为：
(C/μm)
栅极与x点的电势差
更为严谨的分析
27

## Slide 28: 漏极电流
单位长度内的电荷
电子运动速度
28

## Slide 29: 漏极电流
注意：该结论其实包含了我们的阶段性结论1。当VDS很小时，两次项可以忽略
沟道内电势的导数不是常数
29

## Slide 30: ID-VDS 抛物线关系
若固定 VG，观察 ID vs.VDS, 则 ID 和 VDS 呈抛物线关系.
当 VDS = VGS- VTH = VOV 时， ID 达到最大值
阶段性结论2：当VDS较小时，MOSFET的 iD和 VDS 呈抛物线关系
阶段性结论1：当VDS极小时，MOSFET等效为一个压控电阻，iD和VDS呈线性关系

## Slide 31: 不同 VGS 值对ID-VDS的影响
VGS3 > VGS2 > VGS1
最大值：
31

## Slide 32: 线性电阻
当 VDS 比较小时, 可看作一电阻, 其阻值受栅极电压控制
应用：无线收发机的开关（switch）
阶段性结论1（线性电阻）是阶段性结论2（抛物线）的特殊情况
32

## Slide 33: 应用
时分多址（TDMA）
33

## Slide 34: GSM 的 TDMA/FDMA 接入方式
GSM蜂窝系统采用时分多址、频分多址和频分双工（TDMA/FDMA/FDD）制式。
在25MHz的频段中共分125个频道，频道间隔200kHz。每载波含8个（以后可扩展为16个）时隙，时隙宽为0.577ms。
8个时隙构成一个TDMA帧，帧长为4.615ms，如图7-7所示。
34

## Slide 35: 开启电阻的影响
为了使信号衰减最小, 开关的开启电阻 （Ron）应尽可能小. 这意味着大的 W/L 或大的 VGS.
35

## Slide 36
36

## Slide 37: 沟道夹断 （Channel Pinch-Off）
当漏极电压从零开始逐渐增加时，VG-VD逐渐减小，当VG-VD小到一定程度，不足以使漏极附近的衬底反型时，漏极处的沟道就消失了，我们称之为“沟道在此处夹断”；
令反型所需的栅极与衬底之间的电压差为Vth（阈值电压），那么，当VG – VD = Vth时， 漏极处的沟道开始夹断；当VD继续增加， VG – VD < Vth, 源和漏之间必定有一点（L1），其电势比VG刚好低Vth，L1即新的夹断点，也即沟道变短
思考1：夹断点左移后，电子在L1和L点之间是如何运动的？
思考2：夹断后的电流ID等于多少？
A: (c)到达耗尽区边缘的电子被迅速扫到漏极
A: 耗尽区的电场强度不影响电流。电流ID与“沟道长度为L1，D处刚好夹断（VDS=VOV）”的情形一致
37
VD↑

## Slide 38: 沟道长度调制
图中红色区域
VDS增加  沟道长度减小  电流增加
沟道越短，沟道调制效应越明显，越先进的工艺影响越大
初步分析时（特别是对于L较大的长沟道器件），可忽略沟道调制效应  当VDS>VOV时，电流ID保持恒定
沟道长度调制系数
沟道夹断后，L需用有效的沟道长度L1替代，L1与VDS相关
L1
38

## Slide 39:  和 L 的影响
沟道L越短，沟道调制效应越明显
39

## Slide 40: 沟道调制效应
VA与L成正比（与L成反比）：
L越大，曲线越平缓，交点越远
V’A与只与工艺参数有关
Q：饱和区的曲线（直线）如何用等效电路表征？
40

## Slide 41: 饱和区大信号等效电路模型
41

## Slide 42: 不同的工作区域
饱和区
非饱和区
42
不考虑沟道调制效应

## Slide 43: 小结
增强型NMOS的工作区域及其特性
  饱和区
  饱和区，考虑沟道调制效应
  非饱和区
  非饱和区，VDS很小时
熟练掌握转移特性和输出特性的曲线及关键坐标点
43

## Slide 44: 作业