## Slide 1: Lecture 16 – 晶体管放大器-part1
Chapter 7 from Microelectronic Circuits Text by Sedra and Smith
Oxford Publishing

## Slide 2
放大器的典型应用：无线收发信机

## Slide 3
用npn晶体管构建一个简单的放大电路
关键

## Slide 4
模拟电路设计需要考虑多个指标的 trade-off

## Slide 5: 7.1 晶体管放大器设计基础
①理想压控电流源
输入阻抗∞
②接上RL作为负载，则RL两端的电压为：
若 KRL > 1，则实现信号放大
电压增益：
基于“压控电流源”，可构建放大器电路
若压控电流源具有输入电阻 rin
增益没有影响
Q：如果信号源Vin具有内阻 rs 呢
A：V1是Vin的分压，Vout/Vin 降低
线性压控电流源 K线性电压放大器
5

## Slide 6: 晶体管放大器设计基础
MOSFET 和 BJT 都可以实现“压控电流源”，因此，都可以用来构建放大器
平方关系
指数关系
饱和区要求：
VD最低不得低于VG-Vth
放大区要求：
VC最低不得低于VB-0.4V
需要线性化 i = Kv
本质上都是跨导放大器，输入电压信号，输出电流信号
Q：如何实现电压放大器？
A：通过电阻把电流转化为电压
6

## Slide 7: 构建电压放大器
RD：负载电阻 load resistance
输出信号：
输入信号
VGS增加iD增加 VDS减小，逐渐趋向于离开饱和区
AB区域为放大器工作区域，输入信号的微小变化将放大，放大倍数为AB曲线上某一点的斜率，该点称为直流工作点/偏置点/静态点（Q, quiescent）。若要实现线性放大，需在Q点附近做线性化近似。
7
输出信号
Q

## Slide 8: 构建电压放大器
RC：负载电阻 load resistance
输出信号：
输入信号
VBE增加iC增加 VCE减小，逐渐趋向于离开放大区
AB区域为放大器工作区域，输入信号的微小变化将放大，放大倍数为AB曲线上某一点的斜率，该点称为直流工作点/偏置点/静态点（Q, quiescent）。若要实现线性放大，需在Q点附近做线性化近似。
8
输出信号
Q

## Slide 9: 偏置（Bias）
在直流偏置点
①选择一个合适的直流偏置电压VGS
9

## Slide 10: 偏置（Bias）
②信号vgs叠加于直流偏置VGS之上
③当vgs足够小时，输出vds将是vgs的线性放大
③当vgs足够小时，输出vds将是vgs的线性放大
⑤当vgs逐渐增大时，输出和输入不再是线性关系—非线性失真
④多少小算足够小？
⑥当vgs足够大时，瞬时工作点有可能会离开AB区间
vgs为负的较大值时，瞬时工作点会往左离开A点，输出限制在最大值VDD
vgs为正的较大值时，瞬时工作点会往右离开B点，输出限制在较小值；
Q点的选择决定了输出所允许的最大摆幅（swing）
10

## Slide 11: 多少小算足够小?
瞬时总量
直流量
小信号量
小信号近似前提：
定义为跨导
瞬时总量
直流量
小信号量id，vgs的线性放大
瞬时总量
直流量
小信号量
小信号近似前提：
定义为跨导
瞬时总量
直流量
小信号量ic，vbe的线性放大
11

## Slide 12: 跨导 gm
Gate Bias
Drain Current Bias
Drain Current and Gate Bias
定义为跨导
瞬时总量
直流量
小信号量id，vgs的线性放大
gm表示小信号vgs(vbe)到小信号id(ic)的放大能力，所以是小信号参数
定义为跨导
瞬时总量
直流量
小信号量ic，vbe的线性放大
小信号参数是根据直流量（VOV、ID、IC）计算的
MOSFET 的VOV/2 相当于BJT的VT
一般而言VT比VOV/2要小，所以一般情况下BJT的跨导（增益）比MOSFET要大
12

## Slide 13: 小信号电压增益AV
注意：增益为负表示相位相反
13

## Slide 14: 小信号电压增益AV
注意：增益为负表示相位相反
14

## Slide 15
0.4 > 0.6 – Vt，工作在饱和区
15

## Slide 16
VDS = 0.4V，工作在饱和区的下限是0.2V，所以叠加在VDS上的vds向下最多能摆动0.2V；上限是VDD，所以向上最多能摆动1.8 - 0.4= 1.4V。所以允许的最大的对称摆幅是 ±0.2V
对应的
满足小信号近似条件
16

## Slide 17
更严谨的分析：vD最小时，vG最大，vD最低不得低于vG - VTH
与 0.2V 差别不大
临界对应的vds为 186 mV
17

## Slide 18
18

## Slide 19
5mV符合 的小信号前提
先根据直流量计算出小信号参数gm
19

## Slide 20
20

## Slide 21
21

## Slide 22: 图示法
蓝色曲线为MOSFET的“电压电流约束关系”
黑色曲线（直线）为外围电路的约束，称为“load line”
两曲线相交点即为工作点Q
Load line与横坐标截距为VDD，斜率为-1/RD，所以Q点由VGS和RD所决定
22

## Slide 23: 工作点对小信号增益和输出摆幅的影响
②考虑输出信号摆幅（固定VGS）
Q1点（RD小）离VDD太近，输出信号向上摆幅的空间（headroom）不够
Q2点（RD大）离非饱和区太近，输出信号向下摆幅的空间（legroom）不够
①考虑小信号增益，VGS大比较好（固定RD），即靠近B点较好，但靠近B点，输出摆幅减小
23

## Slide 24: 7.2 小信号工作与模型
MOSFET 和 BJT 本质上都是压控电流源
  输入信号vGS（vBE）的瞬时总量可以拆分成直流量+小信号量
  当小信号量足够小时，输出信号iD（iC）的瞬时总量也可以视为直流量+小信号量
  输入电压小信号到输出电流小信号的增益定义为跨导gm，其值由直流工作点决定
利用叠加性，电路的分析可以分三步进行
  只考虑直流量（电路的直流分析，不考虑“沟道调制/厄雷”效应） ✅
  只考虑小信号量（电路的小信号分析），需要分析晶体管的小信号模型
  最后把直流量和小信号量相加，得到瞬时总量
24

## Slide 25: 小信号工作与模型
25

## Slide 26: 小信号分析时的电源、电阻
思考1：小信号分析时恒压源、恒流源怎么处理？
思考2：小信号分析时电阻怎么处理？
提醒：小信号模型处理的是“微扰”，即“微小变化”的问题
恒压源  电压不变 电压的小信号为0  短路；
恒流源  电流不变 电流的小信号为0 开路；
电阻  电阻的“电流变化”和 “电压变化”约束关系依旧是阻值R  不变
26

## Slide 27: AC Ground（交流地）
电压源在小信号分析中等效成“短路”，因此小信号电路中的“地”有两种：一种是常规的真正的“地”，另一种是电压源短路引起的新增“地”，后者我们称之为“交流地”。（小信号分析也称为交流分析）
27

## Slide 28: 小信号模型
①从输入小信号电压到输出小信号电流的跨导增益为 gm，MOSFET有三个设计参数（W/L、ID、VOV），任选两个可以决定gm，但BJT的gm只决定于IC ②输入电阻∞ ③输出电阻，考虑沟道调制效应时，为ro（大信号模型时有ro电阻，小信号分析电阻保持不变）ro一般在 10kΩ~ 1MΩ的范围内 ④ ro引起电压增益降低 ⑤PMOS和NMOS的小信号模型完全一致
小信号模型（小信号等效电路）的参数为两个：gm和ro，其值均由直流参数决定（ID、VOV）
①
②
③
此ID为不考虑沟道调制效应时的ID，直流分析不考虑沟道调制效应，但交流分析需要考虑
④
⑤
28

## Slide 29: PMOS 的小信号模型
PMOS 的小信号模型与 NMOS 完全一致！（小信号模型表征的是“微小变化”，这里的电流方向指“变化电流”的方向，而非总电流方向！）
RX = RY = (1/gm)||ro
29
分析小信号电路的初级阶段：
把电路中的元件用小信号模型替代，再进行分析

## Slide 30
①直流分析，电容开路
计算小信号参数
30

## Slide 31
②小信号分析，电容短路，恒压源虚拟地
31

## Slide 32
②小信号分析，电容短路，恒压源虚拟地
因为RG很大
32

## Slide 33
②小信号分析，电容短路，恒压源虚拟地
33

## Slide 34
②小信号分析，电容短路，恒压源虚拟地
最大可允许的输入信号：vG增加iD增加vD减小，趋近于饱和区的边界
<< 2VOV，在饱和区 ✅
34

## Slide 35
T 型等效电路模型
①串联一个相同的电流源，没什么影响
②保持ig=0，把X与G相连
③X与S之间的受控电流源用1/gm电阻替代
④若考虑沟道调制效应，在D和S间加上ro就行
①
②
③
结论：小信号分析时，从S端看进去，G和S间是一个1/gm电阻
结论：小信号分析时，从G端看进去，电阻仍然是∞，因为ig=0
35

## Slide 36
混合π模型
T model
MOSFET的小信号模型有两种形式，两者是等价的
S接地时，用混合π比较方便；
S不接地时，用T模型比较方便
36

## Slide 37
①直流分析，电容开路， ID=I，VGS，VOV可根据ID算出
②小信号分析，电容短路，恒流源开路，恒压源虚拟地
这一结构称为共栅结构（common-gate），因为gate接地，common to both input and output ports
低输入电阻
增益为正（相位相同）
37

## Slide 38: BJT
跨导
38

## Slide 39: 小信号 基极电流&基极电阻
基极电流瞬时总量
BE之间，从B看进去，是一个电阻，阻值为
Q: MOSFET有 rπ 吗？
39

## Slide 40: 小信号 发射极电流&发射极电阻
发射极电流瞬时总量
BE之间，从E看进去，也是一个电阻，阻值为
rπ 和 re 之间的关系：都是BE之间，但从不同端看进去
因为基极电流小，是发射极电流的1/(β+1)，所以从基极看进去的电阻大，是发射极看进去电阻的(β+1)倍
40

## Slide 41: 小信号模型 混合π
小信号模型参数（gm、rπ、 ro）也是由直流参数 IC 决定的
同样，考虑 ro 也会使得增益降低
41

## Slide 42: 小信号模型 T 模型
T 模型用 re（≈1/gm），混合π模型用 rπ
同样，两者是等价的
E 接地时，用混合 π 比较方便；
E 不接地时，用 T 模型比较方便
跟MOSFET一致
同样，若考虑厄雷效应，在C和E间加上ro就行
42

## Slide 43
同样，若考虑厄雷效应，在C和E间加上ro就行
43

## Slide 44: PNP 三极管的小信号模型
PNP 三极管的小信号模型与 NPN 三极管的小信号模型完全一致！
因为小信号模型表征的是“微小变化”，这里的电流方向指“变化电流”的方向，而非总电流方向！
更常规的表示法，E画在上面
一般不会这么表示
44

## Slide 45
①直流分析
放大区 ✅
②小信号参数计算
45

## Slide 46
③小信号分析，恒压源虚拟地，用混合π模型
46

## Slide 47
小信号的前提：
我们放宽到上限 10 mV，即vbe允许最大的峰峰值为20 mV
验证晶体管是否还工作在放大区
3.1 – 2.77 > 0.7 – 0.4 ✅
为安全起见，以下我们采用略小一点的 vi 来进行分析，令 vi = 0.8 V
47

## Slide 48
①
②
③
④
⑤
48

## Slide 49
直流分析
①
②
③
④ -5.4 < 0 + 0.4 ✅
小信号参数计算
49

## Slide 50
小信号分析
vbe = -vi，所以vi不能超过10 mV
增益为正同相
50

## Slide 51
51

## Slide 52: 要逐渐养成在电路图上直接进行分析的习惯
①有利于培养对电路的直觉
②能清晰地把握信号在电路中的传输过程
以熟练掌握等效电路模型为前提
52

## Slide 53
53

## Slide 54: 小结
54

## Slide 55
55

## Slide 56
56

## Slide 57
57

## Slide 58: 作业
验证常见结构的小信号输入输出电阻表达式（用小信号模型替代MOSFET/BJT，再求输入输出电阻，求输出电阻时注意信号源短路。熟记该图有利于快速直观地分析MOSFET/BJT电路）
作业