## Slide 1: Lecture 17 – 晶体管放大器-part2
Chapter 7 from Microelectronic Circuits Text by Sedra and Smith
Oxford Publishing

## Slide 2: 三种基本的晶体管放大器结构
先不考虑直流偏置，分析三种基本的晶体管放大器结构（小信号分析）
再考虑直流偏置的实现
最后构成完整的分立元件的晶体管放大器电路（PCB级）
2

## Slide 3
共源
共射
共栅
共基
共漏/
源级跟随
共集/
射级跟随
三个terminals中，选择其中一个接地，另两个terminals分别与其组成两个ports，这一terminal被两个ports共享，所以称为“common *”（共*）
3

## Slide 4: 表征电压电压放大器特征的参数
输入电阻 Rin
大比较好
开路增益 Avo
大比较好
输出电阻 Ro
小比较好
电压增益 Av
总电压增益
放大器从输出（图a蓝色虚线处）往回看的戴维南等效
最主要的三个
4

## Slide 5
gm 表示器件的跨导
Gm 表示电路的跨导

## Slide 6
如果接有负载 RL
(total resistor tied from “D” to ac ground)
理解并记忆【核心是 vgs 通过 gm 转化为 id】
6
vgs
id
gm
负号：流过电阻RD的电流为-id
RL
方法1：戴维南等效
方法2：RL看做与RD并联

## Slide 7: CS Stage with   0
D到地的总电阻
7

## Slide 8: 沟道长度对电压增益的变化
需注意：  与 L 成反比
现代半导体的趋势是L越来越小  单个放大器的 Av下降
8

## Slide 9: 电流源做负载
采用电流源做负载可以有效减轻 headroom 和电压增益的矛盾
在集成电路里，能用MOS替代电阻的地方就尽量不用电阻
①电流源提供了大电阻方案 ro
9
熟悉基本单元，然后从A点往上看是ro2 往下看是ro1
A

## Slide 10: PMOS CS Stage with NMOS as Load
同样, 也可以用 PMOS 作为放大器， NMOS 作为负载
信号施加处
10

## Slide 11: Diode-Connected 作为负载
电压增益降低，但带来的好处是：增益与工艺参数不相关了！
在集成电路里，能用MOS替代电阻的地方就尽量不用电阻
②diode-connected 结构提供了小电阻方案 1/gm
11

## Slide 12: CS Stage with Diode-Connected PMOS Device
同样，也可用PMOS作为放大器，NMOS作为负载
12

## Slide 13
(total resistor tied from “C” to ac ground)
理解并记忆【核心是 vbe 通过 gm 转化为 ic】
13
vbe
ic
gm
如果接有负载 RL

## Slide 14: 考虑厄雷效应之后
厄雷效应会导致电压增益的降低；
C到地的总电阻
14

## Slide 15
①根据直流偏置计算小信号参数
②计算放大器特征参数
③计算其他参数
④vπ（vbe）需满足小信号近似的前提 vπ << VT
15

## Slide 16: 内在增益
当 RC 趋于∞时, 电压增益达到最大值（ - gmrO） ，此最大值即放大器的内在增益
内在增益与偏置电流的大小无关.
16

## Slide 17: Limitation on CE Voltage Gain
因为 gm = IC/VT, CE 组态的电压增益可以表达成 VRC / VT.
VRC 是VCC 和 VCE之间的电压差， 为了保证三极管工作于放大区， VC最低不得低于 VB-0.4V
17

## Slide 18: 电压增益和 headroom 的 trade-off
RC增加  增益增加
RC增加  VC减小  headroom 减小
18
不用纠结于这个800mV，不同教材有的用0.7 V，有的用0.8 V，都是近似计算，实际数值取决于器件工艺和尺寸参数
RC增加
600 mV

## Slide 19: CE组态设计指标的折衷（trade-off）
19

## Slide 20: CS/CE小结
具有较高的输入电阻（CS为∞）、较高的输出电阻、高的增益（一般作为多级放大器中的主要增益级）
减小RC或RD可以降低输出电阻，但增益也会降低，一般CS和CE不会提供较小的输出电阻，我们会在CS和CE之后加一级CD或CC来提供小输出电阻，以有效驱动负载
高频响应不佳，往往与CG和CB相组合，来获得较好的高频频率特性
20

## Slide 21: 源极退化/发射极退化结构
S（或 E）通过一个电阻接地
因 S 或 E 不直接接地，因此用 T 模型比较方便
输入分压，RS可以控制实际施加在 GS 的电压
Rs 本质上是一个负反馈（假设G点电压因某种原因突然有一向上的波动，则 i 增加，S 点电压增加，从而导致 vgs 减小，i 减小  对波动有抑制作用）
反馈因子
理解二：定义子电路（Rs和NMOS）跨导Gm
理解三：iD = iS，理解并记忆【vovi 用 iD,S 表示】
理解一：增益按反馈因子缩放
考虑RL
不考虑
21
核心是抓住 i

## Slide 22: Example of CS Stage with Degeneration
也可用 diode-connected MOS管替代退化电阻.
求电压增益
22

## Slide 23: 栅极电阻的影响
因为栅极没有电流，所以不对电压增益、输入输出阻抗有影响
23

## Slide 24: 退化电阻对输出阻抗的影响
在分析源极退化结构电路时，仅当我们计算输出电阻时才考虑沟道长度调制效应；
可以看成对ro的放大，也可以看成对RS的放大，总体来说，阻抗大幅增加  是个更好的恒流源
24

## Slide 25: 输出阻抗Example (I)
当 1/gm 与 rO2 并联时, 一般我们仅需考虑 1/gm 就可以了。【因为一般情况下1/gm 比较小】
25

## Slide 26: 输出阻抗 Example (II)
26

## Slide 27
理解：B点到地的电压为
从B点看进去，除以 ib，为输入电阻
输入阻抗大幅提升
CE是 β/gm
输出到地的电压
输入到地的电压
理解一
反馈因子
理解二：子电路（Re和npn）跨导 Gm
理解三：，理解并记忆【vovi 用 ic,e表示】
Q：如果用混合π模型，流过 rπ 的电流是 ib，Rin怎么表述？

## Slide 28: 发射极退化结构的输出阻抗
求输出阻抗时，vin置零
思考：若考虑厄雷效应呢？
28

## Slide 29: 厄雷效应对输出阻抗的影响
输出阻抗显著增加；
更适合用作恒流源；
29

## Slide 30: 基极电阻的影响
（RB折算到E端时需缩小β+1倍）
方法1：找信号通路上的中间点A进行分拆，级联计算
方法2：直接写出vout、vin的表达式【抓住iBiC】
30

## Slide 31
①
②
③
31

## Slide 32: 发射极退化 Example I
32

## Slide 33: 发射极退化 Example II
33

## Slide 34: 发射极电容
直流时：电容开路，不影响直流偏置；
交流小信号时：电容短路，提供RE到GND的通路（电流源开路）
34

## Slide 35: 本课程的核心：培养对电路的洞察力
基于对基本电路特性的熟悉和积累，遇到复杂问题时，无需画出小信号等效电路，可直接写出电路特性；
这一洞察力的培养，对模拟电路的分析至关重要！
35

## Slide 36: 举例2
36

## Slide 37: 源极退化/射极退化小结
源极射极电阻的存在，使得增益降低，但输入阻抗增加，牺牲增益获得了更好的输入阻抗
源极射极电阻的存在，大幅增加了输出阻抗，更加接近理想电流源了
当有基极电阻存在时，可除以（β+1）折算到射极，再计算增益
37

## Slide 38
理解二：，理解并记忆
抓住电流，写出vovi的表达式
理解一：信号通路上S点进行分拆，级联计算
阻值很小
CG电压增益是正的
38

## Slide 39: Signal Levels in CG Stage
为了保持 M1 工作于饱和区, Vout 的信号波动不能使Vout小于 Vb-VTH.
39

## Slide 40: Generalized CG Behavior
栅极电阻没影响；
若考虑信号源电阻，输出阻抗特性与源极退化的CS结构一样；
40

## Slide 41: Example of CG Stage
Diode-connected M2 作电阻使用，其阻值为1/gm2
通过X点，级联计算
41

## Slide 42
理解：，理解并记忆
抓住电流，写出vovi的表达式
42
估算时，α可近似为1

## Slide 43: CB的输出阻抗（考虑厄雷效应）
CB的输出阻抗与CE一样
43

## Slide 44: CB的输出阻抗（考虑厄雷效应）
44

## Slide 45: CE 和 CB 输出阻抗比较
计算输出阻抗时，因输入信号需短路，所以输入信号是加在发射极还是基极，小信号电路是一样的。
45

## Slide 46: 考虑基极电阻
基极电阻使电路的电压增益降低【基极电阻折算到E极，需缩小β+1倍】；
理解：原先的rπ变成rπ + RB了， rπ折算到E极为1/gm， rπ + RB 折算到E极为 1/gm + RB/(β+1)
46
分母：Vin到VB（地）的电压降用ie表示

## Slide 47: 有基极电阻时，CB和CE的比较
有基极电阻时，CB和CE的电压增益幅度是一样的，但符号不一样；
输入信号无论加在E，还是B，都是使VBE变化，只是符号不一样，所以增益的公式也和CE类似；
47

## Slide 48: 有基极电阻时CB的输入阻抗
RB也要折算到E极（1/gm本来就是rπ折算到E极的结果）
48

## Slide 49: 从E看和从B看的输入阻抗的区别
折算到E端，RB需缩小β+1倍
折算到B端，RE需放大β+1倍
49

## Slide 50: 输入阻抗举例
50

## Slide 51: 增益和Headroom的折衷
为了保证三极管工作在放大区, RC 上面最大的电压降不能超过VCC-(VB-0.4V)
51

## Slide 52: CB的实际应用
在射频电路与系统中，为了避免反射，输入阻抗一般要匹配到50欧姆.
1/gm 可以方便地设计出50欧姆的输入阻抗
52

## Slide 53: CG/CB 小结
增益为正，表达式与CS/CE相同
输入阻抗为1/gm（无基极电阻时），输入阻抗小且可调，适合于射频电路阻抗匹配
当基极有电阻时，计算增益和输入阻抗时，都需将基极电阻折算到E极，折算方法是除以（β+1）
CG/CB有较好的高频特性（如前所述，CS/CE高频特性不佳），所以高频电路往往将 CG/CB + CS/CE 组合起来用
53

## Slide 54: CD/CC
Motivation： 需要一个电压Buffer
①若信号源内阻较大，直接驱动一个低电阻，电压幅度损失严重
②插入一个电压Buffer（增益约为1，输入阻抗很大，输出阻抗很小），可有效解决这一问题
Q：我们已经学过的Buffer的实现方式？
54

## Slide 55
计算输出阻抗时，vsig置零，此处电压为0
理解：可看成在E极的电阻分压
（若RL=∞）
（Rin=∞）
输出阻抗较低，适合驱动低电阻负载
Q：如果考虑沟道调制效应呢？
55

## Slide 56: Source Follower Stage（源极跟随组态）
56

## Slide 57: Source Follower 的输出阻抗
Source follower 的输出阻抗相对较低，输入阻抗很大，因此，可用作缓冲器（buffer）
输出阻抗计算时，要看清楚从哪里看进去的输出阻抗，是否包含RL？若无说明，一般不包含RL
57

## Slide 58: Source Follower Example
58

## Slide 59
输入阻抗从B看进去，需要将E处的电阻折算到B处（乘以 β+1）
输出阻抗从E看进去，需要将B处的电阻折算到E处（除以 β+1）
从vi 到vo 的电压增益，可以用E处的电阻分压来理解
（若RL=∞）
理解1：级联
理解3：将基极电阻折算到E，Rsig 除以(β+1) ，理解并记忆
理解2：将E极电阻折算到B，RL+ RE 乘以(β+1)
59
分母：Vsig到地的电压降用ie表示

## Slide 60
折算到B
折算到E
60

## Slide 61
射极跟随的戴维南等效电路
61

## Slide 62
此Ro为放大器本身的特性，即不考虑Rsig
①根据 Ro= re = α/gm，得到 gm
②根据 Rin，得到β的最小值
62

## Slide 63
此Ro为放大器本身的特性，即不考虑Rsig
③
折算成vsig
④ 分析负载变化时情形，用戴维南等效后比较方便
63

## Slide 64: 射极跟随 (Common Collector Amplifier)
64

## Slide 65: 考虑厄雷效应
因为 rO 与 RE并联， 所以只需将RE替换成RE||ro即可；
65

## Slide 67: 源极跟随/射极跟随 小结
增益略小于1
输出阻抗较小，可作为Buffer，有效驱动负载，常用于多级放大器的最后一级
功率放大器（PA）的实现方式
67

## Slide 68: 小结
BJT vs. MOSFET
什么时候考虑 ro，什么时候不考虑？
  直流偏置时，不考虑
  分立电路设计时，一般可不考虑
  IC设计时，必须考虑
 | MOSFET | BJT
输入阻抗 | 大 | 
跨导 gm |  | 大
分立电路设计（PCB） |  | 绝大多数
集成电路设计（IC） | 多数 | 
实现增益的主要结构 | CS（可多级） | CE（可多级）
牺牲增益获取其他性能提升的方法 | 源极退化结构 | 发射极退化结构
考试时会明确说明需不需要考虑 ro
68

## Slide 69
69

## Slide 70
70

## Slide 71: 作业