## Slide 1: Lecture 18 – 晶体管放大器-part3
Chapter 7 from Microelectronic Circuits Text by Sedra and Smith
Oxford Publishing

## Slide 2: 培养电路直觉的Building Blocks
这些都是小信号分析的情况；
要逐渐习惯于从电路中某一点，向左、向右，或向上、向下看的阻抗
计算输出阻抗时，输入信号 vi 置零，所以图中的ac地，有可能是真正的ac地，也有可能是 vi 输入端
① 从 G 端向 MOS 管看的阻抗始终为∞；【因为有SiO2绝缘, iG=0】
② G 和 S 都接地时，从 D 端向 MOS 管看的阻抗为 ro；【因为信号都是从 G 或 S 端输入的（改变 vGS），所以从 D 端向MOS管看阻抗时，均为计算电路的输出阻抗；计算输出阻抗时输入信号 vi 要置零；所以②既适用于 CS（S 接地，vi 接 G），也适用于 CG（G 接地，vi 接 S）】
③ G 端接地，从 S 端向MOS管看的阻抗为 1/gm【与 D 端所接的负载无关; CG 的输入阻抗，或 CD，vi 接 G 时，从 S 看向 MOS管的输出阻抗】
④ Source degeneration 结构的主要作用：大幅提高输出阻抗更接近于理想电流源，提高的增量为 S 端串接的电阻 RS 放大（1+gmro）倍；也可以看成 CG 结构（考虑信号源内阻时）的输出阻抗值
①
②
③
④
2

## Slide 3: 培养电路直觉的Building Blocks
Diode-connected 结构（G 和 D 直接相连），小信号分析时等效为阻值 1/gm 的电阻；
3

## Slide 4: 培养电路直觉的Building Blocks
输出阻抗：D 端到 ac 地的总电阻（向下看为 ro 到地，向上看为 RD 到地）
增益：-gm×（D 端到 ac 地的总电阻）
输入阻抗：∞
4

## Slide 5: 培养电路直觉的Building Blocks
5

## Slide 6: 培养电路直觉的Building Blocks
6

## Slide 7: 培养电路直觉的Building Blocks
输出阻抗，向上看为 1/gm || ro，向下看为RL
输入阻抗，无穷大
增益，可看成是S端的分压，Vin和S之间是电阻1/gm，S 和地之间是电阻 RL||ro
7

## Slide 8
重 要！
提供增益
一级或多级
牺牲增益，获得更大的输出电阻
输入电阻可适配更好的高频特性
Voltage Buffer
可驱动小电阻
8
核心是抓住电流，分析电压关系

## Slide 9: 综合实例 (I)
9

## Slide 10: 综合实例 (II)
10

## Slide 11: 综合实例 III
同样的电路拓扑结构，若输入接在不同的地方，结果是完全不一样的
11

## Slide 12: 综合实例 (IV)
方法1： 左边用戴维南定理替代；
方法2： 级联计算
12

## Slide 13: 综合实例 (V)
13
Notes: For vout2, the denominator has an extra 1/gm1

## Slide 14: 培养电路直觉的Building Blocks
计算输出阻抗时，输入信号 vi 置零，所以图中的ac地，有可能是真正的ac地，也有可能是 vi 输入端
从B端看进去，E的电阻折算到B需乘以(1+β)；从E端看进去，B的电阻折算到E需除以(1+β)
① rπ 或者 re(1+β) ② ro
③B的ac可以是真正的ac地（CB输入电阻），也可以是vi（CC输出电阻）
④当B接有电阻RB时，RB除以(1+β)折算到E
⑤从B看输入电阻，RE乘以(1+β)折算到B
⑥信号可以从B输入（发射极退化），也可以从E输入（CB,RE可视为信号源内阻）；用混合π模型考虑，E到地的电阻是RE和rπ并联
Emitter degeneration 结构的主要作用：大幅提高输出阻抗更接近于理想电流源，提高的增量为 E 端串接的电阻 RE ||rπ 放大（1+gmro）倍
①
②
③
④
⑤
⑥
14

## Slide 15: 三极管放大电路总结
三种组态具有不同的特性各有各的用途；
CE和CB具有较大的电压增益，而射极跟随具有单位电压增益；
CE是最常见的放大器结构；
CB的输入阻抗具有1/gm特性，适合于设计成50欧姆输入阻抗，因此在射频电路中有广泛应用；
射极跟随因具有较大输入阻抗、较小输出阻抗、单位电压增益等特性，往往作为Buffer使用；
15

## Slide 16: 在理解的基础上熟记（CE）
ic ≈ ie
E折算到B
B折算到E
向下看
16

## Slide 17: 在理解的基础上熟记（CB）
ic ≈ ie
B折算到E
B折算到E
17

## Slide 18: 在理解的基础上熟记（射极跟随）
B折算到E
E折算到B
从E看进去，B要折算到E，再和ro、RE并联
18

## Slide 19: 综合实例 I
或通过X点级联考虑
X
19

## Slide 20: 综合实例 II
20

## Slide 21: 综合实例 III
21

## Slide 22: 综合实例IV
22

## Slide 23: 综合实例V
23

## Slide 24: 综合实例 VI
24

## Slide 25: 综合实例VII
25

## Slide 26
ID受工艺、温度偏差的影响较大，不是好的偏置方案
偏置电路方案1，直接固定VGS
Device 1 和 Device 2 为工艺、温度偏差导致的器件特性偏差
26

## Slide 27
可有效降低工艺、温度变化的影响(ID变化较小)
偏置电路方案2，引入源极退化电阻，负反馈提高稳定性
单电源供电
双电源供电
27

## Slide 28
一般直流分析时不考虑沟道调制效应
①为了使输出有最大可能的摆幅，一般设置VD为VDD的2/3，VS为VDD的1/3
②
28

## Slide 29
一般直流分析时不考虑沟道调制效应
如果 Vt = 1.5 V
29

## Slide 30
M1 始终处于饱和区；
RG 上面没有电压降
偏置电路方案3，自偏置：G和D连接一个较大电阻
30

## Slide 31
31

## Slide 32
偏置电路方案4，恒流源确定ID：集成电路中常用的偏置方案
32

## Slide 33: 电流源
工作在饱和区时，MOSFET 可以当做一个电流源；
思考：为何（c）和（d）不能当做电流源？
VGS不固定
电流源到地
电流源从VDD下拉
33

## Slide 34
偏置电路方案1，直接固定 VBE 或 IB
IC受工艺、温度偏差的影响较大，不是好的偏置方案
34

## Slide 35
偏置电路方案2，引入射极退化电阻，负反馈提高稳定性
①IC（IE）由 IB 和 β 决定，为了减小β的影响：
②为了使输出有较大的摆幅，VBB一般设置为VCC的1/3，VC一般设置为VCC的2/3
③IB对VB的影响要尽可能小  R1R2上的电流要比 IB 大得多，一般选
35

## Slide 36
①根据三分之一设计规则
②根据R1R2电流设计规则
③重新计算IE，发现与设计值相比偏小了，可以通过减小RE回到设计值
原因是RBB折算到E极后与RE相比并非明显可忽略
36

## Slide 37
④也可以重新选择R1R2设计规则，选择流过它们的电流为IE，此时
1
12
⑤计算RC
37

## Slide 38: 双电源供电情况
38

## Slide 39
偏置电路方案3，自偏置：B和C连接一个较大电阻
为了降低对β的敏感度，选择
39

## Slide 40
也可通过在E极接一恒流源来偏置，此时 VBE, IBRB 都由偏置恒流源决定，与供电电压VCC无关.
偏置电路方案4，恒流源确定IC：集成电路中常用的偏置方案
40

## Slide 41: 错误的输入连接
因为麦克风的阻抗很小，使得Q1的B极经由一小电阻到地, 导致B极电压很小，从而不能正确偏置Q1
自偏置结构
完整PCB级电路分析（偏置电路 + 小信号放大电路）
41

## Slide 42: 使用耦合电容
DC：电容将偏置网络与麦克风相隔离；
AC（交流小信号）：电容相当于短路，麦克风直接与放大电路相连；
42

## Slide 43: 错误的输出连接
因为喇叭由螺线管（电感）构成，所以当其直接接到Q1的C端时，将使C端短路，从而使三极管工作在深饱和区；
43

## Slide 44: 改进？
依旧没有增益：因为喇叭的输入阻抗很小，导致整体的电压增益很小；
怎么解决？
我们需要一个输入阻抗较大、输出阻抗较低的Buffer
44

## Slide 45: 错误的偏置网络
E到GND没有直流通路
45

## Slide 46: 改进？
仍有问题。小信号分析时，输入信号被短路到GND；
46

## Slide 47: 合适的偏置网络
分级计算，vinXvout
47

## Slide 48: RE导致输入阻抗的降低
RE分流了部分电流到GND（这部分电流是浪费掉的）
48

## Slide 49: 如何获得Vb
电阻分压：但降低了增益；
为了解决这个问题，可以在B极并联一电容CB
49

## Slide 50: 举例
为了使RE分流较小，需使RE >> 1/gm.
R1 、 R2 分压获得 Vb ，需保证流经R1、R2的电流远大于IB；
电容如何选择？其折算到E之后的阻抗需远小于 1/gm.
50

## Slide 51
①隔直电容，隔离直流，通交流小信号
①旁路电容，直流开路RS用来稳定直流工作点；交流短路，CS结构
CS
分立电路用BJT比较多IC用MOSFET比较多
51

## Slide 52
CE
52

## Slide 53
旁路电容只旁路部分反馈电阻，在小信号分析时，是射极退化结构
射极退化
53

## Slide 54
CB
54

## Slide 55
射极跟随
55

## Slide 56: 频率响应
信号频率较低时，隔直电容和旁路电容不能做理想化处理，会引起增益降低
56

## Slide 57: 作业

## Slide 58: 作业