## Slide 1: Lecture 21 – Frequency Response, Part III

## Slide 2: 三极管的高频模型
高频时，电容的影响不可忽略；
Cb 为正向偏置PN结的扩散电容, C 和 Cje 分别为耗尽层势垒电容；
2

## Slide 3: High-Frequency Model of Integrated Bipolar Transistor
三极管的高频模型包含三个电容.【教材中把CCS也忽略了】
发射极与衬底之间无电容！可从结构图理解；
3

## Slide 4
为简单起见，我们教材上不考虑C到衬底的寄生电容，所以三极管的高频寄生电容只需考虑Cπ和Cµ
在教材第八版中，rx也忽略了，不作考虑，但中文教材中仍保留，所以需要了解下
添加了基极电阻 rx，
在低频时，rx 影响不大，但高频时需要考虑
4

## Slide 5: Example: Capacitance Identification
5

## Slide 6: MOS Intrinsic Capacitances
对于MOS, 有三处寄生电容：①栅极和沟道之间的电容；②源极/漏极与衬底之间的电容；③栅极与源极/漏极重合部分之间的电容
6

## Slide 7: Gate Oxide Capacitance Partition and Full Model
因为MOS模型中无沟道端点，所以栅极和沟道之间的电容Cgate被分配到栅极与源极、栅极与漏极之间的电容C1、C2表示；
7

## Slide 8: Gate Oxide Capacitance Partition and Full Model
工作在饱和区时C1 ~ Cgate, C2 ~ 0. 它们与栅极源极、栅极漏极之间的overlap电容合并，形成Cgs 和 Cgd.
Cgd << Cgs
8
Overlap电容

## Slide 9: Gate Oxide Capacitance Partition and Full Model
因为MOS模型中无沟道端点，所以栅极和沟道之间的电容Cgate被分配到栅极与源极、栅极与漏极之间的电容C1、C2表示；
工作在饱和区时C1 ~ Cgate, C2 ~ 0. 它们与栅极源极、栅极漏极之间的重合电容合并，形成CGS 和 CGD.
MOS高频模型共有4个电容（三极管是3个，无CEB）；注意三极管里衬底用S表示，MOS里衬底用B表示
9
Cgd << Cgs
Overlap电容

## Slide 10
为简单起见，也可以不考虑D和S到衬底的寄生电容，所以最简单的MOSFET高频寄生电容模型只需考虑Cgs和Cgd
10

## Slide 11: Example: Capacitance Identification
11

## Slide 12: Transit Frequency（特征频率）
特征频率（ fT）：也称为unity-gain frequency, 定义为当Common Source结构的短路电流增益降到1时的频率
12

## Slide 13: Transit Frequency（特征频率）
13
特征频率（ fT）：也称为unity-gain frequency, 定义为当Common Source结构的短路电流增益降到1时的频率

## Slide 14
14

## Slide 15
15

## Slide 16: Example: Transit Frequency Calculation
L越小（工艺约先进），特征频率越高
16

## Slide 17: 可用电感来消除输入寄生电容
17

## Slide 18: Analysis Summary
频率响应：传输函数幅度、相位随频率变化的关系；
若已知传输函数的零极点，用Bode近似可以快速画出频率响应（零点增加20dB/dec，极点减小20dB/dec）；
一般而言，信号通路上的“结点”都关联着传输函数的一个“极点”；
Miller’s 定理可将浮接的电容转化为到地的电容；
Bipolar 有三个寄生电容，MOS 有四个寄生电容，这些电容影响着电路的高频特性；
18

## Slide 19: 高频电路的分析步骤
①分析哪个电容影响着低频响应，并计算其低频极点（此时可忽略晶体管的寄生电容），计算下限截止频率 fL
②计算通带增益/中频增益（理想化：电路电容用短路替代，并忽略晶体管的寄生电容）
③将晶体管的寄生电容考虑进来
④合并到地的电容；
⑤分析高频零极点，计算上限截止频率 fH
⑥使用“波特近似”或者“精确分析”画出频率响应曲线；
19

## Slide 20: Frequency Response of CS Stage with Bypassed Degeneration
为了增加通带增益, 添加一旁路电容 Cb；
极点频率必须低于最小的信号频率；
注：输入Ci引起的高通结构在前面已分析，这里从X点开始分析；
①②低频分析：
20

## Slide 21: Unified Model for CE and CS Stages
③④考虑管子的寄生电容
BJT和MOSFET的统一模型
21

## Slide 22: Unified Model Using Miller’s Theorem
22

## Slide 23: Example: CE Stage
输入极点是瓶颈
⑤分析高频零极点
23
信号通路结点
极点估算法

## Slide 24: 若MOS管的宽度减半、偏置电流也减半，如何？
24

## Slide 25: Direct Analysis of CE and CS Stages，求上限截止频率
⑥精确分析，并画出频响曲线
假设
“精确分析法”
该情况下wp1即为上限截止频率
方法2（主极点法）：存在主极点的情况下，可先用中频增益做Miller等效，然后求X、Y点电容的RC之和
求上限截止频率 fH 的方法1（解析法）：将 s 用 替代，得到, 令其值等于，求得的 即为
25

## Slide 26: Direct Analysis of CE and CS Stages（直接精确分析）
直接分析可以看出传输函数还有一个零点，但Cxy比较小，该零点的频率往往很高，不影响电路性能
26

## Slide 27: Example: CE and CS Direct Analysis
27

## Slide 28
方法3（Miller近似）：将CXY Miller等效到输入 X 和输出 Y，再用信号通路极点法得到两个极点，因X点处关联的极点频率往往较小，所以其为上限截止频率 fH：
确定CS/CE结构的上限截止频率
输入X处的极点
输入Y处的极点
Miller 近似将主极点分裂成了输入X和输出Y处的两个极点；
Miller 近似是有较大误差的，但有助于直观分析；
当Miller近似得到的X、Y两处的极点相隔较远时，误差较小
若由Miller近似计算出的两极点频率接近时，则需用方法2
输入X点处的极点是瓶颈
（RC最大，频率最低）
方法2和方法3的关系
与方法2的区别是不做求和运算
方法2
方法3，用Miller等效获得X处的极点，作为fH
28

## Slide 29: Example: Comparison Between Different Methods
Miller’s
Exact
Dominant Pole
方法3：Miller近似法
方法1：精确分析法
方法2：主极点法
29

## Slide 30
方法4（开路时间常数法）：每次考虑一个电容，将其余电容开路（理想化）
确定CS/CE结构的上限截止频率
该方法是分析 fL 时采用的“短路时间常数”法的对偶
请注意，分析 fL 将其他电容短路（理想化）；分析 fH 将其他电容开路（也是理想化）
步骤如下
①输入信号需置零
②一次考虑一个电容，分析时将其他电容开路（理想化）
③求电容两端的等效电阻，并得到相应的时间常数RC
④求和计算上限截止频率
* ①存在主极点时适用；②不存在主极点时精度也还不错③当电路中极点不能直观地看出时适用
教材中用的方法，考试时请用此方法
30

## Slide 31
确定CS/CE结构的上限截止频率
方法4 （开路时间常数）举例
①只考虑Cgs
②只考虑Cgd
③只考虑CL
方法4
相等
也可以Miller等效后再计算
31

## Slide 32
①计算中频增益
②Miller等效，将Cgd分别折算到G和D，开路时间常数法计算每个RC
s
③两个RC相差较大，可忽略D结点的
④零点远高于上限截止频率
32

## Slide 33
①分析上限截止频率时，耦合电容和旁路电容可理想化处理，因为频率足够高。计算小信号参数
③由 fT 计算出 Cπ+Cµ
②计算中频增益
Vsig，Rsig，RB戴维南等效
④开路时间常数法计算每个RC
⑤两个RC相差较
大，可忽略负载端
33

## Slide 34
当Rsig很小时，上限截止频率由输出结点决定
注意：管子的特征频率 fT 是大写，电路的unity gain 频率 ft 是小写

## Slide 35
①计算中频增益
②开路时间常数法计算每个RC
s
Rsig很小，所以
③两个RC相差较大，可忽略一个
35

## Slide 36
①方法4，直接用开路时间常数法
②方法2，先用Miller等效，再用开路时间常数法（更直观）
s
s
与①相等
36

## Slide 37: 输入阻抗
37

## Slide 38
38

## Slide 39: 综合实例1: Capacitive Coupling
39

## Slide 40: 综合实例2: ① Low Frequency Design
40

## Slide 41: 综合实例: ② Midband Design
41

## Slide 42: 综合实例: ③~⑥ High Frequency Design
③
④
⑤
第一级放大器贡献两个极点
第二级放大器贡献一个极点
⑥
42

## Slide 43: 放大器频率响应分析小结
Step 1： 观察电路中的电容，将它们按低频衰减和高频衰减分类
  隔直电容、旁路电容贡献低频极点；
  信号通路上到地的电容（管子寄生电容、负载电容）贡献高频极点；
  若有跨接电容，用Miller等效；
Step 2：低频特性（下限截止频率的计算）
  采用短路时间常数法，信号源置零；
Step3：高频特性（上限截止频率的计算）
  采用开路时间常数法，信号源置零，Miller等效
Step4：如有必要，根据Bode规则，勾勒出幅频特性
若要考虑零点，需写出传递函数表达式
主极点RC最小
主极点RC最大
43

## Slide 44: 作业

## Slide 45
kHz