## Slide 1: Lecture24-输出级电路和功率放大器

## Slide 2: 为何需要功率放大器（功放, PA, power amplifier）?
实际应用中往往需要用大功率来驱动负载
案例1：手机需要输出1W的功率给天线；（1W=30dBm）
案例2：高保真的音响系统需要几十~几百瓦的输出功率；
一般的电压/电流放大器不能满足上述需求  功率放大器有特殊的结构
此外，大功率输出时，小信号近似的前提已不成立，故严格地讲，不能简单地直接使用小信号模型分析
2

## Slide 3: 典型的商用功放芯片～Avago 手机功放芯片
3

## Slide 4: 典型的日常用音响
4

## Slide 5: 典型的移动终端耳机
5

## Slide 6: 功放的特性
负载电阻较小（高保真音响系统的典型值为8、16、32 Ω）
电流较大.
电压摆幅较大.
需要供电电源提供大量的功率.
消耗大量的功率，产生“热”
6

## Slide 7: PA的分类
根据晶体管的工作时间（导通角）大小来区分
（a）晶体管的偏置电流 IC 大于输出信号的幅度 Ic，管子所有时间都导通，导通角=360°，A类功放
（b）晶体管的偏置电流 IC = 0， 管子一半时间导通，导通角=180°，B类功放
（c）晶体管的偏置电流 IC 略大于0，管子导通的时间略多于一半，导通角介于180°和360°之间，AB类功放
（d）C类，不要求掌握
7

## Slide 8: A类功放
典型的A类功放：发射极跟随结构
给Q1提供偏置电流
①为了保证Q1始终导通，I 要大于负载上流过电流的峰值（当iL是负的峰值时，iE1仍为正）
8
I 要足够大，以保证Q1始终导通
基于0V，上下摆动（因为双电源供电）

## Slide 9: A类功放
②分析电路的传输特性
输出最大值，iL达到正峰值时，Q1到达放大区临界点，VCE1sat 为Q1的饱和压降（放大区和饱和区临界点）
输出最小值，iL到达负峰值时， Q2到达放大区临界点
此时，Q1仍应导通，|iL| < I, |vOmin| = |- iL,peak RL| < |-IRL|
为保证Q1始终导通，这条线应该低于下面这条线
I 的选择：
9
iL越大，Q1 E点电压越大，与VCC的差越小，有可能使Q1进入饱和区（VCE=0.3V，VCEsat）

## Slide 10: A类功放
③波形分析，忽略Q1、Q2的 VCEsat
输出电压可摆幅至 ±VCC；
Q1的vCE1 = VCC – vO
假设偏置电流 I 选择为临界值 ，则 iC1在 0~2I 之间摆动
Q1的瞬时功耗
10
VCC - vO
I + iL
vCE1 * iC1
晶体管功耗的计算
vCE×iC

## Slide 11: A类功放
④Q1功耗的两个特殊情况
RL为开路， ，Q1的瞬时功耗取决于vO，vO为-VCC时达到最大
RL为短路，输入为正时，电流 iL就会无穷大，所以需要短路保护。
11

## Slide 12: A类功放
④Q2的功耗
流过的电流始终为 I，vC2从-VCC到VCC变化，最大瞬时功耗
平均功耗
12

## Slide 13
①静态条件时，Q1、Q2
13
准静态的含义

## Slide 14
② Q1功耗，根据图（d）
Q2功耗
负载功耗
14
Q2电流恒定，Q1电流变化

## Slide 15: A类功放
④效率。PA效率的定义
输出电压峰值
从+VCC抽取的平均电流为 I
推送到-VCC的电流恒定为 I
不考虑VCEsat，输出峰值最大为VCC，且电流I为临界 I×RL=VCC
15
上一页可数值验证

## Slide 16: B类功放
QN、QP只有一半的时间导通（导通角180°），且不同时导通
若vI为正时，QN开，vo= vI – vBE,N，QP关（vB>vE，反偏）  QN Push 电流到RL；
当vI为负时，QP开， vo= vI + |vBE,P|，QN关（vB<vE ，反偏） 从RL Pull电流到QP；
故称为Push-Pull结构（推挽结构）
16
A类功放的Q2只是恒流源，起功率放大作用的只有Q1；
B类功放QN和QP都对功率放大起作用

## Slide 17: B类功放
当Vin接近于零时，存在“死区”（Q1和Q2都关闭） 非线性；
观察①：Q1和Q2不可能同时开启（Q1开启Vin>Vout；Q2开启 Vin<Vout，矛盾）；
观察②：如果Vin=0，Vout必须也为0（如果Vout>0，那么流经RL的电流Vout/RL只能是由Q1提供，也即Q1开启Vout<Vin=0，矛盾；同理Vout也不可能小于0）
①传输特性
17

## Slide 18: B类功放
①传输特性
输入在0V附近时，两个管子都关闭，该区域称为“死区”，存在“交越失真”（crossover distortion）
每个管子的开启时间略小于一半
交越失真
死区
18

## Slide 19: Crossover Distortion的影响
人耳对“crossover distortion”比较敏感，所以音响发烧友会选择“真空管”功放，真空管功放具有较为平缓的过渡特性
19

## Slide 20: B类功放
②效率，不考虑交越失真，不考虑饱和压降
考虑正半周，QN导通，QP关闭，流过QN的电流为峰值 的半个正弦波
所以，QN从+VCC 抽取的平均电流为
从单个电源抽取的平均功率 总功率：
20
（一半时间导通，一半时间关闭）

## Slide 21: B类功放
②效率，不考虑交越失真，不考虑饱和压降
最大效率，输出电压达到最大极限值时
21

## Slide 22: B类功放
③功耗
两个晶体管的总功耗 = 电源功率 － 负载功耗：
单个晶体管的最高功耗：
IC为零
VCE为零
集电极最大功耗
记住该点
22

## Slide 23: B类功放
③最大管压降
输出电压正半周达到峰值(VCC – VCES )时，
QP（关闭着）的VCE经历了最大管压降：2VCC – VCES
23

## Slide 24
①根据负载功耗和负载电阻，可计算输出电压峰值
24

## Slide 25
②从电源抽取的峰值电流
③从电源抽取的平均功耗（半个正弦波电流求平均值）
④效率
⑤单个晶体管上的最大功耗
25

## Slide 26: B类功放
称为OCL电路
（Output Capacitorless）
称为OTL电路
（Output Transformerless）
⑤双电源供电 vs. 单电源供电
26
*传统PA是基于变压器的

## Slide 27: AB类功放
为了解决“交越失真”问题，发展出AB类功放
当输入 = 输出 = 0V 时，VBB/2 提供晶体管的 VBE，两个晶体管都导通工作（导通角略大于180°）
27
VBB决定了IQ

## Slide 28: AB类功放
①传输特性。当输入电压从0开始增加时，
输出电压增加  iL增加  iN增加  vBEN增加，而QN和QP的vBE之和恒定为VBB  vBEP减小iP减小
静态点时
iL由iN驱动， iP逐渐减小
过渡平缓，解决“死区”
28
约束关系1
约束关系2

## Slide 29: AB类功放
②静态点附近的输出阻抗。
iP iN一增一减  静态点附近Rout变化平缓基本上没有交越失真
29

## Slide 30
①
②
30

## Slide 31
静态点附近过渡平缓，基本解决了“交越失真”问题
31

## Slide 32: AB类功放
③偏置方案1
为了更好地控制二极管VD和三极管VBE的匹配，二极管可以用diode-connected 结构实现（同样是BJT的话，IS容易做到一致）
用二极管来实现VBB
32

## Slide 33
①流过管子的最大电流最大iB
②求出二极管偏置电流的最小值
③静态时流过QNQP的电流很小，iB很小，3mA全部流到二极管
33
静态时，QNQP基极电流约为0，二极管电流为IBIAS
工作时，QN基极电流设为IB，二极管电流为IBIAS – IB，该值需大于1mA

## Slide 34: AB类功放
③偏置方案2
忽略Q1的基极电流
忽略QN的基极电流
34

## Slide 35
①QN峰值电流100 mA  QN 基极电流最大2 mA，要保证multiplier始终能有至少1mA的电流  选择
②在静态条件下（输出0V，管子接近关闭区域）， QN电流很小，其基极电流可忽略，3mA全部流入multiplier
③IR + IC1 最大3mA，最小1mA，选择IR为0.5mA
④QN静态电流2 mA
35

## Slide 36
③选择IR为0.5mA
④QN静态电流2 mA
36

## Slide 37: AB类功放
④改进结构
前面加一级发射极跟随结构
① 提供VBB
② 增加输入阻抗
37

## Slide 38: AB类功放
④改进结构
38

## Slide 39: AB类功放
④改进结构
39

## Slide 40: AB类功放
④改进结构
40

## Slide 41: AB类功放
⑤短路保护
流过Q1的电流过大时， RE1上的电压降使得Q5开启，减小流过Q1的电流
41

## Slide 42: 实例
第一级差分输
入单端输出
第二级含
补偿电容
VBE
multiplier
推挽结
构PA
42

## Slide 43: AB类功放——MOSFET
43

## Slide 44
简化版本，大致理解即可
44

## Slide 45: 作业